## Slide 1: CAN mreže
Tino Maretić

## Slide 2: CAN protokol
CAN (Controller Area Network) je komunikacijski protokol koji je razvijen za razmjenu podataka između elektroničkih uređaja u stvarnom vremenu, prvenstveno u automobilskoj industriji. Danas se koristi i u drugim područjima, poput industrijske automatizacije, medicinskih uređaja, robotike i slično.

## Slide 3: Kako radi?
CAN prenosi podatke pomoću frame-ova poruka.
Prioritet svake poruke određen je njezinom jedinstvenom identifikacijom (ID).
Dok svaki uređaj na sabirnici prima svaku poruku, oni reagiraju samo na one koji su im relevantni.
Informacije se mogu brzo dijeliti budući da su poruke kratke i učinkovite (normalni okvir ne može sadržavati više od 8 bajtova podataka).

## Slide 4: Arbitraža i kolizija
Arbitraža je proces kojim CAN mreža određuje koji uređaj dobiva pravo slanja podataka u situaciji kada više uređaja pokušava komunicirati istovremeno.
Kolizija se odnosi na situaciju kada dva ili više uređaja na sabirnici pokušavaju istovremeno poslati poruku bez mehanizma za arbitražu. U CAN protokolu, kolizije su spriječene zahvaljujući arbitraži.

## Slide 5: Kako arbitraža funkcionira?
Svaki uređaj na mreži "sluša" sabirnicu dok šalje svoju poruku.
Poruka u CAN-u ima identifikator (ID) koji određuje njezin prioritet.
Manji broj ID-a znači veći prioritet. CAN koristi bit-dominantni i bit-recesivni mehanizam (Dominantni bit (0) nadjačava recesivni bit (1)).
Tijekom slanja poruke, uređaj stalno provjerava stanje sabirnice kako bi utvrdio dolazi li signal od drugih čvorova. Ako uređaj šalje dominantni bit, a istovremeno detektira recesivni bit na sabirnici, to znači da je izgubio arbitražu i prestaje slati podatke. U tom slučaju, uređaj s najnižim identifikatorom, koji ima najviši prioritet, preuzima kontrolu i nastavlja slati poruku na sabirnicu.

## Slide 6: Bitrate-ovi
Niže brzine (125 kbps, 250 kbps) obično se koriste u sustavima gdje su važni stabilnost i pouzdanost, a manja brzina prijenosa dovoljna je za razmjenu podataka.
Više brzine (500 kbps, 1 Mbps) koriste se u sustavima gdje je potrebna veća propusnost, kao što su infotainment sustavi ili napredni sustavi vozačke pomoći u automobilima.
CAN FD omogućuje visoke brzine za aplikacije koje zahtijevaju veću količinu podataka i veću fleksibilnost.

## Slide 7: CAN mreža u automobilima
CAN mreža u automobilima omogućava učinkovitu i sigurnu komunikaciju između svih važnih sustava unutar vozila. Od osnovnih funkcija poput upravljanja motorom do naprednih sigurnosnih sustava, CAN mreža čini moderne automobile složenim, ali vrlo pouzdanim sustavima.

## Slide 8: CAN mreža u automobilima
Komunikacija između elektroničkih kontrolnih jedinica (ECU)
Sigurnosni sustavi
Infotainment i komfortni sustavi
Dijagnostika i održavanje
Ušteda energije
Povezivanje s vanjskim uređajima

## Slide 9: CAN mreža u automobilima
Moderni automobili koriste više CAN mreža kako bi zadovoljili rastuće zahtjeve za performansama, sigurnošću, pouzdanošću i kompleksnošću koje dolaze s naprednim tehnološkim sustavima i brojnim elektroničkim komponentama. Svaka CAN mreža unutar vozila osigurava specifičnu funkcionalnost i optimizira komunikaciju između određenih sustava. Na primjer, sigurnosni sustavi poput zračnih jastuka, sustava za kontrolu stabilnosti (ESC) i naprednih sustava za asistenciju vozaču (ADAS) često zahtijevaju visoku brzinu prijenosa podataka i vrlo nisku latenciju, pa su smješteni na odvojene mreže koje omogućuju trenutnu reakciju u kritičnim situacijama. S druge strane, sustavi za infotainment i klimatizaciju mogu raditi s nešto nižim brzinama prijenosa podataka, zbog čega se smještaju na zasebne CAN mreže koje omogućuju bolju učinkovitost u radu tih sustava bez ometanja kritičnih funkcija vozila.

## Slide 10: CAN mreža u automobilima
Korištenje više CAN mreža omogućava bolje upravljanje resursima, čime se smanjuje opterećenje i povećava efikasnost komunikacije, jer svaka mreža može imati optimiziran kapacitet i brzinu prijenosa prema potrebama određenog sustava. Također, odvajanje sustava na različite mreže omogućuje veću sigurnost jer smanjuje mogućnost da smetnje ili kvarovi u jednoj mreži utječu na funkcionalnost drugih sustava. Na primjer, kvar u sustavu infotainmenta neće ometati sustav zračnih jastuka. Više CAN mreža također omogućuje povećanje propusnosti i smanjenje kašnjenja, što je ključno za real-time aplikacije, kao što su sustavi za upravljanje motorom ili sustavi za autonomnu vožnju. Korištenjem više mreža, moderni automobili mogu obraditi velike količine podataka u stvarnom vremenu, čime se poboljšava opća funkcionalnost vozila, povećava pouzdanost i smanjuje rizik od sustavnih grešaka. Ovaj pristup također olakšava skalabilnost vozila, jer omogućuje jednostavno dodavanje novih sustava ili proširenje postojećih bez ometanja rada drugih sustava.